## Slide 1
数 字 逻 辑
丁 贤 庆
ahhfdxq@163.com
Digital Logic Circuit
— Pinciples and Practices
Notes: 1

## Slide 2
下周三收作业。
第四章习题答案已经上传到QQ群。
明天晚上7:00~8:30 在此教室答疑。
5.2.4
5.2.5
5.3.2
5.6.1
Home work（P268）

## Slide 3
第5章 锁存器和触发器
Latches and Flip-Flops

## Slide 4
反馈
回顾 最基本的双稳态电路
Q端的状态定义为电路输出状态。
电路有两个互补的输出端
1. 电路结构
反馈
现态：反馈信号作用前Q端的
状态，现态用Q n表示。
次态：反馈信号作用后Q端的
状态，次态用Q n+1表示。
Q n
Q n+1

## Slide 5
或非门构成的SR锁存器真值表如下
输 入 |  |  | 输 出 |  | 备注
R | S | Qn | Qn+1 | Qn+1 | 
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 保持
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 置1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 置0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | X | X | 禁止
1 | 1 | 1 | X | X | 
0
1
00
01
11
10
S
RS
Qn
0
1
0
X
1
1
0
X
Qn
R
Qn+1=S+Qn
Qn+1卡诺图

## Slide 6
3、用与非门构成的基本SR锁存器
、
a.电路图
约束条件: + = 1
b.功能表
输 入 |  |  | 输 出 |  | 备注
 |  | Qn | Qn+1 | Qn+1 | 
0 | 0 | 0 | X | X | 禁止
0 | 0 | 1 | X | X | 
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 置0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 置1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 保持
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
0
1
00
01
11
10
S
RS
Qn
x
0
1
0
x
0
1
1
Qn
R
Qn+1=S+RQn
Qn+1卡诺图
引脚的命名：能使输出Q=1的输入引脚命名为Set。能使输出Q=0的输入引脚命名为Reset。

## Slide 7
3. 用与非门（非或门）构成的基本SR锁存器
、
c.国标逻辑符号
a.电路图
b.简化功能表
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
不变
1
1
不变
Q
约束条件: S +R = 1

## Slide 8
例 运用基本SR锁存器消除机械开关触点抖动引起的脉冲输出。
触点抖动现象如下图：
V0

## Slide 9
利用基本SR锁存器消除机械开关触点抖动
和中总有一个信号是稳定的，通过稳定的那个将抖动的那个信号进行屏蔽掉。

## Slide 10
5.2.2 门控SR 锁存器
1. 电路结构
国标逻辑符号
简单SR锁存器
使能信号控制门电路

## Slide 11
2、工作原理
S=0，R=0：Qn+1=Qn
S=1，R=0：Qn+1=1
S=0，R=1：Qn+1=0
S=1，R=1：Qn+1= Ф
E=1：
E=0：
状态发生变化。
状态不变
Q3 = S
Q4 = R

## Slide 12
的波形。
例：逻辑门控SR锁存器的E、S、
R的波形如下图虚线上边所示，
锁存器的原始状态为Q = 0，
试画出Q3、Q4、Q和Q
E=0：
Q3=0,Q4=0,Q状态不变
Q4=R·E
Q3=S·E

## Slide 13
5.3.1 D锁存器的电路结构
5.3 D锁存器
5.3.2 典型的D 锁存器集成电路
5.3.3 D 锁存器的动态特性

## Slide 14
5.3.1 D锁存器的电路结构
1. 传输门控D锁存器
逻辑符号
(1) 逻辑电路图

## Slide 15
(2) 工作原理
(b) E=0时
(a) E=1时
TG2导通，
TG1断开
TG1导通，
TG2断开
Q = D
Q 不变

## Slide 16
Q = D
E=1,
D锁存器的功能表
置1
0
1
1
1
置0
1
0
0
1
保持
不变
不变
×
0
功能
Q
D
E
Q
(3) 逻辑功能
Q不变
E=0,

## Slide 17
(4) 工作波形
Q = D
E=1,
Q不变
E=0
传输门控D锁存器的E、D的波形如下图虚线上边所示，
锁存器的原始状态为Q = 0，请画出Q和 的波形图。

## Slide 18
2. 逻辑门控D锁存器
逻辑电路图
S =0 R=1
D=0
Q = 0
D=1
Q = 1
E=0
Q不变
E=1
S =1 R=0
D锁存器的功能表
置1
0
1
1
1
置0
1
0
0
1
保持
不变
不变
×
0
功能
Q
D
E
Q

## Slide 19
74HC/HCT373 八D锁存器
5.3.2 典型的D锁存器集成电路
输入使能
输出使能
输出三态门
当时，
Q0…Q7为高阻态。
当时，
Q0…Q7为正常输出。
当LE时，
输入隔离，输入不能进行锁存器。
当LE时，
输入进入锁存器。

## Slide 20
74HC/HCT373的功能表
工作模式 | 输 入 |  |  | 内部锁存器 状 态 | 输 出
 |  | LE | Dn |  | Qn
使能和读锁存器 （传送模式） | L | H | L | L | L
 | L | H | H | H | H
锁存和读锁存器 | L | L | L* | L | L
 | L | L | H* | H | H
锁存和禁止输出 | H | × | × | × | 高阻
 | H | × | × | × | 高阻
L*和H*表示门控电平LE由高变低之前瞬间Dn的逻辑电平。

## Slide 21
5.4 触发器的电路结构和工作原理
5.4.1 主从D触发器的电路结构和工作原理
5.4.2 典型主从D触发器集成电路
5.4.4 其他电路结构的触发器
5.4.3 主从D触发器的动态特性

## Slide 22
5.4 触发器的电路结构和工作原理
1. 锁存器与触发器
锁存器在E的高(低)电平期间对信号敏感
触发器在CP的上升沿(下降沿)对信号敏感
在VerilogHDL中对锁存器与
触发器的描述语句是不同的

## Slide 23
5.4 触发器的电路结构和工作原理
主锁存器与从锁存器结构相同
1. 电路结构
5.4.1 主从D触发器的电路结构和工作原理
TG1和TG4的工作状态相同，即两个传输门的控制信号相同。
TG2和TG3的工作状态相同，即两个传输门的控制信号相同。

## Slide 24
CMOS传输门(双向模拟开关)
1. 传输门的结构及工作原理
电路
传输门逻辑符号
υI
υo
C
等效电路
TG=Transmission Gate

## Slide 25
2. 工作原理
TG1导通，TG2断开——输入信号D 送入主锁存器。
TG3断开，TG4导通——从锁存器维持在原来的状态不变。
(1) CP=0时:
=1，C=0，
Q跟随D端的状态变化，使Q=D。

## Slide 26
2. 工作原理
(2) CP由0跳变到1 :
=0，C=1，
触发器的状态仅仅取决于CP信号上升沿到达前瞬间的D信号
TG3导通，TG4断开——从锁存器Q的信号送Q端。
TG1断开，TG2导通——输入信号D 不能送入主锁存器。
主锁存器维持原态不变。

## Slide 27
前端锁存器
后端锁存器
CP
D
Q2
Q
(1) CP=0时:
(2) CP由0跳变到1 :
Q3
前端锁存器导通，后段锁存器截止。
信号D能进入前端锁存器中。
前端锁存器截止，后段锁存器导通。
信号D通过后端锁存器，传输到Q端。
(3) CP=1，并维持高电平 :
由于前端锁存器截止，信号D不能通过前端锁存
器，所以与后段锁存器相连的Q端信号保持不变。
D
结论：在CP脉冲的上升沿到来瞬间使触发器的状态变化
上升沿触发

## Slide 28
主锁存器
从锁存器
CP
D
Q 1
(1) CP=0时:
(2) CP由0跳变到1 :
D
Q
0
Q1
0
Qn+1=D
Q 1=

## Slide 29
5.4.2 典型主从D触发器集成电路
74HC/HCT74 中D触发器的逻辑图
C

## Slide 30
74HC/HCT74的功能表
L
H
H
↑
H
H
H
L
L
↑
H
H
Qn+1
D
CP
H
H
×
×
L
L
H
L
×
×
L
H
L
H
×
×
H
L
Q
D
CP
输 出
输 入
国标逻辑符号
74HC/HCT74的逻辑符号和功能表
具有直接置1、直接置0，正边沿触发的D功能触发器

## Slide 31
5.4.3 主从D触发器的动态特性(了解)
动态特性反映其触发器对输入信号和时钟信号间的时间要求，
以及输出状态对时钟信号响应的延迟时间。
建立时间
保持时间
脉冲宽度
传输延时时间
传输延时时间

## Slide 32
保持时间tH ：保证D状态可靠地传送到Q
建立时间tSU ：保证与D 相关的电路建立起稳定的状态，使触发器状态得到正确的转换。
最高触发频率fcmax ：触发器内部都要完成一系列动作，需要一定的时间延迟，所以对于CP最高工作频率有一个限制。
触发脉冲宽度tW ：保证内部各门正确翻转。
传输延迟时间tPLH和tPHL ：时钟脉冲CP上升沿至输出端新状态稳定建立起来的时间

## Slide 33
5.4.4 其他电路结构的触发器
1. 维持阻塞D触发器结构
时钟CP信号
输入D
根据 确定触发器的状态
由3个基本SR锁存器组成

## Slide 34
CP = 0
2、工作原理
Qn+1=Qn
D 信号进入触发器,为状态刷新作好准备
Q1 = D
Q4= D
D信号存于Q4
D
D
1
1
0

## Slide 35
4
当CP 由0 跳变为1
在CP脉冲的上升沿，触法器按此前的D信号刷新
D
D
D
D
1
1
1
Qn+1=S+RQn
如Qn=0，
则S=1
R=0;
如Qn=0，
则S=1
R=0

## Slide 36
4
当CP =1时，
在CP脉冲的上升沿到来瞬间使触发器的状态变化
D信号不影响 、 的状态，Q的状态不变
如Qn=0
1
1
0
0
0
1
D信号在变化，看看这个D信号是否可以影响到输出Q:
Q2、Q3
状态不变

## Slide 37
4
当CP =1时，
在CP脉冲的上升沿到来瞬间使触发器的状态变化
D信号不影响 、 的状态，Q的状态不变
如Qn=1
1
0
0
1
1
1
D
D
D信号在变化，看看这个D信号是否可以影响到输出Q:
Q2、Q3
状态不变

## Slide 38
结论：在CP脉冲的上升沿到来瞬间使触发器的状态变化
触发器的次态与CP脉冲的上升沿到来前一瞬间D的状态相同
维持阻塞D触发器
工作波形

## Slide 39
逻辑功能表
维持阻塞D触发器状态变化产生在时钟脉冲的上升沿，其次态决定于该时刻前瞬间输入信号D。
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
D
维持阻塞D触发器逻辑符号
其中S是置1引脚，R是置0引脚。
当S=0，R=1时，
Qn+1=1 置1
当S=1，R=0时，
Qn+1=0 置0
当S=1，R=1时，在时钟的上升沿处，
逻辑功能变化如下表

## Slide 40
5.5.2 下降沿触发的JK 触发器
=
=
（1）CP=0，
Q值保持不变
假定G3和G4传输延迟时间比G12和G22要长。
1

## Slide 41
（3）CP由1变为0的瞬间。由于CP=0,G11和G21退缩成非门了。
G13与G11等价为与非门了，
G23与G21也等价为与非门了
电路等价为右图。
=
=

## Slide 42
前端锁存器
后端锁存器
CP
D
Q2
Q
(1) CP=1时:
(2) CP由1跳变到0 :
Q3
前端锁存器导通，后段锁存器截止。
信号D能进入前端锁存器中。
前端锁存器截止，后段锁存器导通。
信号D通过后端锁存器，传输到Q端。
(3) CP=0，并维持高电平 :
由于前端锁存器截止，信号D不能通过前端锁存
器，所以与后段锁存器相连的Q端信号保持不变。
D
结论：在CP脉冲的下降沿到来瞬间使触发器的状态变化
下降沿触发